大环评审〔2024〕1-10号

## 大理白族自治州生态环境局

## 关于云龙县漕涧镇仁德铁矿石选矿厂建设项目环境影响报告书的批复

云龙鑫诚实业有限责任公司：

你公司报批的《云龙县漕涧镇仁德铁矿石选矿厂建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、云龙县漕涧镇仁德铁矿石选矿厂建设项目位于云龙县漕涧镇仁德村河外组，项目代码：2307-532929-04-05-580687，项目性质为新建，在原云龙县漕涧仁德凤玺砖厂的工业用地上建设铁矿石选矿厂，采用磁选工艺对购买的低品位磁铁矿进行磁选加工，矿石来源为云龙县金龙矿业有限责任公司的低品位磁铁矿。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、存储工程、环保工程等组成，占地面积为6800m2（10.20亩）。项目建成后，年处理低品位铁矿12万吨，年产精矿7.2万吨。项目总投资500万元，其中环保投资91万元。

在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告书》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。严格控制施工作业范围，最大限度减少地表扰动。采取有效措施减轻施工产生的扬尘、噪声对周边环境的影响。妥善处置各类固体废弃物，施工弃土、建筑垃圾及生活垃圾按照相关规定及时清运处置，严禁乱堆乱弃。严格落实施工期各项环保措施，避免项目施工对周围环境造成不良影响。

（二）强化地表水和地下水环境保护措施。进一步规范设置项目雨污分流、清污分流系统，初期雨水经收集回用于生产,不外排。生活用水经化粪池处理后由当地居民用于施肥。选矿废水经循环沉淀池处理后回用于生产，不外排。设置足够容积的循环沉淀池和事故池，杜绝废水事故排放。强化废水收集、处理设施及回水设施的管理、维护，确保正常运行，防止管道堵塞和废水外溢。

制定并落实地下水保护及跟踪监测方案，规范设置项目地下水监测井，加强地下水的跟踪监测，根据监测情况制定、完善相应的污染防治措施，严格落实地下水保护和污染防治措施。认真落实《报告书》提出的分区防渗措施，对危废暂存间进行重点防渗，对选厂生产车间、循环水池、事故应急池、化粪池、初期雨水收集池、各堆场进行一般防渗，对办公生活区、运输道路进行简单防渗，防止地下水污染。加强运营期生产管理，定期检查，及时消除隐患，防止项目运行对地下水和土壤造成影响。

（三）严格落实《报告书》提出的大气和噪声污染防治措施，采取有效措施减轻项目运行过程中产生的扬尘、噪声对周边环境的影响。细矿堆场、精矿堆场、尾矿堆场均设置三面围档、顶棚和喷雾洒水设施，破碎筛分车间半密闭，破碎原矿料下料口、给料口设置喷雾除尘，物料输送带封闭，破碎筛分粉尘经集气罩和除尘器收集处理达《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5限值要求后通过1根15m高排气筒排放。在运输道路和装卸储运等易产尘点洒水抑尘，减少无组织粉尘排放。加强工业场地硬化、绿化，防止扬尘污染。项目大气污染物无组织排放浓度须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7限值要求。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取消声、减振措施，降低噪声影响。加强设备维护和保养，按要求对大气环境和声环境质量进行跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置。生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。除尘器收集的粉尘及循环沉淀池污泥回用于球磨工序。废矿物油等危险废物暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危险废物处置资质的单位进行处置。尾矿外售给云龙漕涧金源免烧砖厂作原料。项目尾矿首次产生及矿石来源变化时均须对尾矿固体废物属性进行鉴别，确保外售的尾矿只能是第I 类一般工业固体废物。若尾矿属性发生变化，需及时采取相应的对策措施，并及时报告大理州生态环境局云龙分局。临时尾矿堆场的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I 类场技术要求。尾矿禁止在临时堆场外露天堆放，项目在临时尾矿堆场堆满或尾矿无法外售的情况下须立即停产。

（五）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施。加强对周边地表水、地下水和土壤的定期监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。

（六）严格落实《报告书》提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范。按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定环境风险防范应急预案，并报大理州生态环境局云龙分局备案。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

三、项目西南侧15m为清水河，在项目施工、运营过程中，应注意保护河道生态环境，禁止向河道排污。同时项目生产用水取自清水河，你公司应根据水行政主管部门要求办理相关手续。

四、该项目《报告书》批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目《报告书》自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其《报告书》应当报我局重新审核。

五、你公司应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后及时申请排污许可证并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

六、你公司接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告书及批复送州生态环境局云龙分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局云龙分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年5月23日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

# 州生态环境局云龙分局，云南崇皓环境科技有限公司。

大理白族自治州生态环境局                 2024年5月23日印发