附件2

鹤庆县瑞峰建材有限责任公司

鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 | 鹤庆县瑞峰建材有限责任公司 鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |
| --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 | 鹤庆县瑞峰建材有限责任公司 |
| 方案编制单位名称 | 云南德成规划设计有限公司 |
| 项目用地面积（公顷） | 永久性建设用地 | 0.00公顷 |
|  | 损毁土地面积 | 11.0178公顷 |
| 生产规模（或投资规模） | 25.83万m3/a（70.00万t/a） |
| 生产年限（或建设年限） | 6.0年（2023年05月-2029年05月） |
| 专 家 评 审 结 论 | 根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理方案编制审查及有关工作的通知》（国土资发[2009]61号）和国土资源部国土资发（2007）81号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦等相关规程，2024年2月1日由评审机构云南省核工业地质调查院评审机构组织水工环地质、土肥、林业、造价、水保等5方面5个专家对云南德成规划设计有限公司编制的“鹤庆县瑞峰建材有限责任公司鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取介绍和讨论的基础上，给出了个人书面意见；经修改后交专家复核，于2024年2月18日再提交修改稿经水工环地质、土肥、林业、造价、水保等5方面5个评审专家复核后，专家组组长再复核，形成如下专家组评审意见： 一、项目基本情况 鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿位于鹤庆县城110°方向，平距约14km处，地处鹤庆县金墩乡境内。拟设矿区地理极值坐标（2000国家大地坐标）：东经：100°17′36.723″～100°17′52.059″，北纬：26°30′39.982″～26°30′53.953″。开采矿种为建筑石料用灰岩矿，开采方式为露天开采 ，生产规模25.83万m3/a（70.00万t/a），矿区面积0.1097km2，开采深度：2603m～2423m。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）该矿山为新立矿山，生产规模属大型矿山；矿山地质环境条件为复杂类型；评估区重要程度为较重要区，按一级评估开展矿山地质环境保护与恢复方案编制符合现行规定。 （二）本方案确定评估区面积0.8248km2，调查路线2条，总长3.3km，完成地质调查点36个。野外地质调查工作基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，评估区内现状存在不稳定斜坡(BW1)1个: 现状地质灾害较严重，现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻:对地形地貌景观影响严重、对土地资源的影响较轻、对水土环境污染总体为影响较轻。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，未来矿山开采活动引发开采边坡崩塌滑坡的可能性大，危害程度大，危险性大; 弃渣场堆积物内部结构松散，稳固性差， 如不控制好排土场堆置高度和堆放量，在强降雨等外界扰动作用下，诱发垮塌和滑坡等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；矿业活动对含水层的影响和破坏较轻:对地形地貌景观的影响严重、对土地资源的影响较严重、对水土环境污染总体为较轻。矿山建设适宜性属适宜性差。预测评估结论较可信。 （六）本方案将评估区划分为矿山地质环境影响严重和较轻区两级两区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区和一般防治区两级两区，分级分区基本合理；方案适用年限设定为8年，是恰当的。综合评估结论基本客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与恢复治理方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （八）矿山地质环境保护与恢复治理方案投资估算编制有据，计价计费基本合规。 （九）本项目矿山地质环境保护与恢复治理方案工程编制年限总投资约106.31万元、适用年限总投资约106.31万元，估算投资较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于《鹤庆县瑞峰建材有限责任公司鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积11.0178公顷，其中已损毁土地面积8.5264公顷，拟损毁土地面积2.4914公顷；复垦责任范围面积11.0178公顷，其中挖损8.6792公顷，压占损毁2.3386公顷，地类为：乔木林地2.5642公顷，采矿用地8.2257公顷，农村道路0.1530公顷，河流水面0.0749公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案适用年限为8.0年（2024年2月-2032年2月）。规划复垦总面积积11.0128公顷（已复垦0公顷），项目实施后可复垦乔木林地8.0351公顷，复垦灌木林地2.9777公顷，扣除保留的水工建筑用地0.0050公顷等占地，土地复垦率达到99.95%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施。（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成对土地的损毁。（3）对损毁严重区布设监测措施，方法得当。（4）在场地内增加绿地面积及营造周边防护林，改善和保护了项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）复垦工程措施：表土剥离，平整场地，覆土回填，复垦为乔木林地和灌木林地合理可行。（2）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的乔木林地和灌木林地，优选当地优势树种和草籽，进行科学种植和精心管理。（2）对乔木林地、灌木林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫、防霜防冻等，同时淘汰林地中劣质树种。（3）对于复垦林地撒播绿肥及商品有机肥培肥。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果，确定土地复垦方案静态总投资244.37万元，单位面积静态投资为14793.09元/亩；动态总投资为305.90万元，单位面积动态投资为18517.85元/亩。项目复垦资金预存分为5期，首期预存资金48.87万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）矿山开采应严格按照《开发利用方案》的设计进行开采，并加强监测，定期进行维护，预防矿山地质灾害。 （二）进一步明确矿山项目用地范围、面积。明确关闭矿权范围内为本矿山占用土地范围、面积。明确矿山地质环境保护治理区，土地复垦区、复垦责任范围。 （三）进一步复核工程量，细化植物品种单价分析，合理优化计列其他费用。 （四）本方案实施中，由于采矿引起的矿山地质环境调整变化具有滞后性，现状和后续采矿期间，矿山地质环境仍将调整变化，应适时开展矿山地质环境调整变化预测分析并据此实施各类工程措施、时空布置，避免或减轻因矿山地质环境变化对已实施各类工程措施损毁和不利影响。 （五）复垦工作应重视后期管护工作，以实现复垦目标。 （六）项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级国土资源管理部门的监督和检查。 （七）如项目性质、生产规模、矿山设施位置、矿区范围或生产工艺、开采方式等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《鹤庆县瑞峰建材有限责任公司鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，分析依据较充分，选用的恢复治理与复垦措施原则可行，工作部署与计划较合理，投资估算基本符合现行规定，结论符合实际。专家组同意通过技术评审，请编制单位参考专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |

鹤庆县瑞峰建材有限责任公司鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 军 | 云南南方地勘工程有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计研究院 | 高级工程师 |
| 3 | 甘豫云 | 大理州农业农村局系统 | 农 艺 师 |
| 4 | 刘香丽 | 大理州林草检疫中心 | 高级工程师 |
| 5 | 李 敬 | 云南竞一工程项目管理有限公司 | 高级工程师 |